PLÁN OCHRANY ÚZEMÍ

pod vodním dílem NÝRSKO před zvláštní povodní

Město  švihOV

Vlastník vodního díla: Povodí Vltavy s.p., závod Berounka

Správní obvod kraje: Plzeňský

Správní obvod obce s rozšířenou působností: Klatovy

Správce vodního toku: Povodí Vltavy sp.,

Správce povodí: Povodí Vltavy s.p., závod Berounka

Parametry zvláštních povodní vypracoval:VODNÍ DÍLA – TBD, a.s. v r.2000;

Hydrosoft Veleslavín s. r. o. v r. 2005

Dne: 24.08.2012

Schválil: ..................................................

starosta  města Švihov

OBSAH:

| I. INFORMATIVNÍ ČÁST |
| --- |
| a) | Úvod | 3 |
| b) | Výpis z provozního řádu vodního díla | 3 |
| II. OPERATIVNÍ ČÁST |
| a) | Vyhlašování SPA na VD Nýrsko | 4 |
| b) | Údaje o parametrech průchodu průlomové vlny | 5 |
| III. PLÁNY KONKRÉTNÍCH ČINNOSTÍ |
| a) | Způsob a provedení varování a vyrozumění při zvláštní povodni | 7 |
| b) | Přehled záchranných prací při vzniku a průběhu ZPV | 9 |
| c) | Plán evakuace z území ohroženého zvláštní povodní | 12 |
| d) | Výpis z plánu vyvedení hospodářského zvířectva | 17 |

Přílohy :

- Legislativa

- Letecké snímky postiženého území s vyznačením průlomové a zátopové vlny

a s označením postižených č.p.

- Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi – brožura

- Směrnice pro činnost evakuačního nebo přijímacího střediska

- Dle potřeby zpracuje obec :

  - Přehled vzácných kulturních památek určených k vyvezení

  - Přehled chovů hospodářských zvířat určených k evakuaci

AKTUALIZACE PLÁNU :

| Datum aktualizace | Důvod aktualizace | Aktualizoval (jméno, příjmení) | Podpis | Schválil aktualizaci (jméno, příjmení) | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.09.2013 | upřesnění čísel | Zdeněk Urbánek |  | PaedDr. Václav Petrus |  |

LEGENDA :

| EVA | Evakuace |
| --- | --- |
| HTTBD | Hlavní pracovník technicko bezpečnostního dohledu |
| HZS | Hasičský záchranný sbor |
| KÚ | Krajský úřad |
| ORP | Obec s rozšířenou působností |
| PV10 000 | Desetitisícová povodňová vlna |
| SPA | Stupeň povodňové aktivity |
| TBD | Technicko-bezpečnostní dohled |
| VD | Vodní dílo |
| ZPV | Zvláštní povodeň |
| INFORMATIVNÍ ČÁST |

a)  ÚVOD :

Vodní dílo je umístěno nad městem Nýrsko v ř. km 93,69 toku Úhlavy  s objemem vody 20 mil. m3. Součástí  tohoto vodního díla je i malá vodní elektrárna. Hráz vodního díla je kamenná s návodním železobetonovým těsnícím štítem.

Narušením vodního díla Nýrsko vznikne průlomová a zátopová vlna, která svými rozsáhlými ničivými účinky způsobí v povodí řeky Úhlavy krizovou situaci.

Ke zmírnění následků krizové situace může hejtman Plzeňského kraje vyhlásit stav nebezpečí  a  vláda ČR nouzový stav.

Část Švihova a Jína se nachází v oblasti průlomové a záplavové vlny vodního díla Nýrsko.

Za bezpečnost a stabilitu VD odpovídá ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.,          o vodách a o změně některých zákonů, vlastník vodního díla tj. Povodí Vltavy s.p., závod Berounka.

b) VÝPIS Z  PROVOZNÍHO ŘÁDU VODNÍHO DÍLA / pokyny pro provoz za      mimořádných situací vodního díla / :

Vypouštění nádrže a snižování hladiny v nádrži je třeba provádět s ohledem na velikost odtoku (max. do neškodného průtoku v hodnotě 9 m3.s-1). Rychlost klesání hladiny je omezena pro hladinu 503,00 m n.m. a nižší s ohledem na stabilitu přisypávky hráze max. na 50 cm.den-1. Výjimku tvoří případy, kdy je urychlené snížení hladiny nutné z důvodů bezpečnosti vodního díla, při případném zjištění kritických hodnot, jevů a skutečností uvedených v Programu TBD, kterými jsou průsaky, sesuvy (zřícení) a prolomení hráze. Další příčinou náhlého vypouštění by mohl být požadavek bezpečnostní  rady  státu.

Odpovídající doba pro vyprázdnění nádrže z počáteční hladiny v úrovni 521,55 m n.m., při dodržení max. poklesu hladiny 50 cm.den-1, je asi 59 dní.

Teoretická doba prázdnění při využití plné kapacity obou výpustí za předpokladu přítoku do nádrže 1,45 m3.s-1  je asi 28 dnů.

OPERATIVNÍ ČÁST

a) VYHLAŠOVÁNÍ STUPŃŮ POVODŇOVÉ  AKTIVITY NA VODNÍM  DÍLE  NÝRSKO

V závislosti na  ohrožení bezpečnosti VD jsou vyhlašovány SPA na vodním díle .

O tom, že je ohrožena bezpečnost vodního díla, rozhodují výhradně hlavní pracovníci technicko-bezpečnostního dohledu (HPTBD) správce vodního díla               a HPTBD organizace pověřené výkonem TBD.

Výhradně tito pracovníci též stanovují, zda jsou dosaženy (zda již nastaly) rozhodné skutečnosti pro SPA platné pro zvláštní povodně (ZPV) a dávají (například prostřednictvím dispečinku Povodní Vltavy) návrh na případné vyhlášení SPA pro ZPV příslušným povodňovým orgánem.

SPA na VD může vyhlásit pouze příslušný povodňový orgán – v případě VD Nýrsko je povodňovým orgánem KÚ Plzeňského kraje.

Na VD může být vyhlášen  nejnižší  1.SPA, dále  2.SPA  a  nejvyšší  3. SPA.

Vyhlášení 3.SPA na VD  značí, že s velkou pravděpodobností již skutečně může dojít k poruše VD a následné zvláštní povodni. Tato situace vyžaduje nepřetržitý dohled na VD, jsou realizována zabezpečovací opatření na VD, případně další činnosti v povodí řeky Úhlavy, včetně přípravy či provedení evakuace ohrožených prostorů.

Údaje pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity na vodním díle NÝRSKO jsou jiné, než SPA na toku řeky ÚHLAVY !!! O VYHLÁŠENÍ JEDNOTLIVÝCH SPA NA VD BUDE MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠVIHOV IHNED INFORMOVÁN. Vzhledem k MALÉ vzdÁlenosti ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠVIHOV od hráze VD je nutno po vyhlášení 3. SPA na VD Nýrsko a po upřesnění konkrétní situace na VD přijmout opatření k provedení evakuace z ohroženÝCH PROSTORŮ. O provedení evakuace rozhodne starosta města Švihov nebo jeho zástupce.

b) Údaje o parametrech průchodu průlomové vlny

VARIANTA 1 – havárie erozí hráze při jejím přelití v kombinaci s maximálním zatížením přehrady hydrologickou povodní PV 10 000.

VARIANTA 2 – havárie hráze vnitřní průsakovou erozí podél pravé strany odpadní štoly při běžném provozním stavu.

Obě varianty jsou si svým průběhem podobné, ale varianta 1 je svým rozsahem ničivější.

Výchozím časem T=00:00 je okamžik, kdy dochází ke skokovému (řád několika minut) vytvoření masivní průrvy v tělese hráze a skokovému navýšení odtoku (tj. v podstatě okamžik vzniku průlomové vlny ZPV – začátek vlny).

Tomuto času bude předcházet vyhlašování jednotlivých SPA na vodním díle. Stupně označují míru (pravděpodobnost) rizika, že k havárii vodního díla může dojít. Není dokonce jisté, že při vyhlášení 3. SPA na vodním díle nakonec dojde k poruše hráze. Tyto časy nelze spolehlivě stanovit a časové limity mezi jednotlivými stupni mohou být v řádech hodin ale i dnů.

Přes tyto objektivní problémy je nutno z hlediska ochrany občanů raději evakuovat  / i když k destrukci VD nakonec nedojde /, než   naopak.

Průlomová a záplavová vlna postihující část  území  města Švihov   / viz

část dokumentace /  má tyto předpokládané parametry  -  varianta 1 :

| Lokalita | Vzdálenost od VD (km) | Maximální hloubka (m) | Kulminační průtok (m3/s) | * Začátek vlny od času T=00:00 (hod : min) | *Kulminace vlny od času T=00:00 (hod : min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORP KLATOVY - Úhlava |
| ŠVIHOV | 33,110 | 6 | 1425 | 5:59 | 7:27 |
| JÍNO | 37,400 | 6,1 | 1340 | 7:17 | 8:39 |

* červeně jsou vyznačeny časy, ke kterým se budou vztahovat veškerá  opatření

KOMENTÁŘ  K  POSTUPOVÝM  DOBÁM  (ZPV1) :

Časem T=00:00 se v tomto případě rozumí okamžik, kdy vzniká masivní průrva      v hrázi a dochází během cca 2 minut k prakticky okamžitému skokovému nárůstu průtoku  až na 13 100 m3/s.

Tento okamžik je považován za počátek vzniku vlny zvláštní povodně z VD Nýrsko (ZPV1)  v samotném profilu hráze.

Počátkem vlny v libovolném profilu se rozumí stav, kdy hladina stoupne minimálně o cca 0,5 m v důsledku vlastní poruchy hráze oproti "ustálenému stavu" před vznikem vlny zvláštní povodně.

Čas na provedení opatření v obci od vzniku masivní průrvy ve hrázi vodního díla / hod. : minut /

ŠVIHOV 5:59 minut JÍNO 7:17 minut

Je předpoklad zatopení části KOKŠÍNA v okolí Točnického potoka vlivem zpětné

zátopové vlny  od řeky Úhlavy / viz mapová část /. Případné EVA opatření řešit

v rámci celkové evakuace organizované MěstÚ  ŠVIHOV.

Počty ohrožených obyvatel :

-      ŠVIHOV     -   levý  břeh                               -    395   osob

-   pravý břeh                             -      30   osob

-      JÍNO                                                               -     14   osob

Je třeba předpokládat, že veškeré stavby v záplavovém území, komunikace a komunikační stavby mohou být rozrušeny a nebude je možné použít pro provádění záchranných a likvidačních prací a pro zásobování postiženého obyvatelstva.

PLÁNY KONKRÉTNÍCH ČINNOSTÍ

- ZPŮSOB A PROVEDENÍ VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ při zvláštní povodni

Varování při vzniku zvláštní povodně provádí vlastník (správce) vodního díla aktivací vlastní sirény a oznámí nebezpečí zvláštní povodně Krajskému operačně informačnímu středisku HZS Plzeňského kraje (dále jen „KOPIS“). KOPIS provede Jednotným systémem varování a vyrozumění varování obyvatelstva na ohroženém území.

Starosta města  zajišťuje varování osob nacházejících se na území města před hrozícím nebezpečím.

Varování obyvatelstva

Po akustickém tónu sirény - varovný signál  „ Všeobecná výstraha “       /140 s kolísavý tón/ - k tomu využít poplachových sirén  u městského úřadu, musí městský úřad Švihov odvysílat místním rozhlasem tísňovou informaci upřesňující důvod vyhlášení „Všeobecné výstrahy“ např. v tomto znění :

#### POZOR, POZOR, POZOR                                                                                            .

Vážení občané, v důsledku možného porušení hráze vodního díla Nýrsko vzniká bezprostřední ohrožení části Švihova, které se nachází v prostoru průlomové vlny. Jedná se konkrétně o nám. Dr.E.Beneše, ulice Čsl. legií, Žižkova, Vrchlického, Havlíčkova, Kolářova, Čechova a spodní části ulic Nádražní, K Lesovně, Za Vodou, Na Hrobárně, V Zahrádkách, Školní a Zahradní. Okamžitě opusťte stanovené  prostory  průlomové vlny. Průlomová vlna se očekává v ……… hod.                           .

Opakuji – opusťte okamžitě  stanovené prostory.                                                         .

Pro obec Jíno bude využito varování telefonem, případně spojkou.

K provedení vyrozumění a varování budou využity sirény a dále všechny dostupné prostředky (telefon, místní rozhlas, rozhlas státní i soukromý, spojky).

Informace o hrozícím akutním nebezpečí při havárii vodního díla budou vysílány :

- Českým rozhlasem Plzeň na frekvenci 101,7 Mhz a 106.7 Mhz,

- Radiem FM Plus na frekvenci 106.1 Mhz.

Legenda :

Požadavek na varování v případě vzniku zvláštní povodně

Varování

Schéma toku informací pro vyrozumění při zvláštní povodni

Při bezprostředním ohrožení bezpečnosti vodního díla a vývoji směřujícímu k narušení jeho funkce a hrozbě vzniku zvláštní povodně správce vodního díla informuje o průběhu vývoje mimořádné události na vodním díle povodňové orgány níže po vodním toku podle povodňových plánů, Povodí Vltavy s.p. (vodohospodářský dispečink Povodí s.p.), HZS Plzeňského kraje a v případě nebezpečí z prodlení  i bezprostředně ohrožené subjekty. Vyrozumění při vzniku zvláštní povodně je zdvojené a zajišťuje se systémem hlásné povodňové služby a jednotným systémem varování a vyrozumění.

TABULKA SPOJENÍ :

| Poř. číslo | ORGANIZACE | Spojení |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vodní dílo Nýrsko – hrázný | 376 571 345 |
| 2. | Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje územní odbor HZS Klatovy | 950 311 111 725 045 010 |
|  | krajské operační a informační středisko | 950 330 110 725 040 510 |
| 3. | ORP Klatovy ústředna | 376 347 111 |
|  | krizový štáb | 376 347 212 376 347 156 |
| 5. | Policie ČR OŘ - OO Švihov PČR Správa západočeského kraje Plzeň integrované operační středisko | 376 393 248, 603 838 514 158 |
| 6. | Obecní úřad Červené Poříčí | 376 383 156, 724 180 804 |
| 8. | Obecní úřad Dolany | 376 313 620, 724 035 018 |
| 9. | ZŠ a MŠ Švihov | 376 393 367, 739 369 423 |
| 10. | Nejdůležitější organizace a právnické osoby v zátopovém území: |  |
|  | Česká pošta, nám. Dr.E.Beneše 38, Švihov | 376 393 361, 376 393 368 |
|  | ZIHOS, s.r.o., Nádražní 346, Švihov | 376 360 211 |
|  | Car Tech Garage s.r.o., Nádražní 245,Švihov | 725 055 676 |
|  | Hezčí domy s.r.o., nám. Dr.E.Beneše 8, Švihov | 376 393 362, 608 939 388 |
|  | PRESENT print s.r.o., Čsl.legií 41, Švihov | 376 323 400, 602 476 088 |
|  | Böhmische Muster, Čechova 163, Švihov | 376 393 363 |
|  | ZKD Sušice, prodejna Čsl.legií 202, Švihov | 376 393 264 |
|  | Večerka potraviny, Vrchlického 156, Švihov | 376 393 193 |
|  | Vodní hrad Švihov, Žižkova 1 | 376 393 378, 606 666 430 |
|  | Restaurace u hradu, nám.Dr.E.Beneše 144 | 376 393 672, 604 567 603 |
|  | Penzion Švihovský dvůr,nám. Dr.E.Beneše 200 | 376 393 060, 739 083 703 |

- PŘEHLED ZÁCHRANNÝCH PRACÍ při vzniku a průběhu zvláštní povodně na ohroženém území

Činnost orgánů obce při nebezpečí vzniku zvláštní povodně – VD Nýrsko

Při dosažení 1. SPA na VD Nýrsko :

| Poř. číslo | Úkol, opatření | Zabezpečí | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obdržení zprávy od vlastníka VD: - o dosažení 1.SPA na VD další důležité poznatky o situaci, směřující k ohrožení bezpečnosti VD a přijatých opatřeních | Starosta (zástupce) |  |
| 2. | Povolání určených osob, jejich seznámení s aktuální situací a stanovení úkolů | Starosta (zástupce) |  |
| 3. | Vydat a upřesnit dokumentaci Povodňového plánu, dok. Zvláštní povodně a dokumentace EVA ujasnit činnost vykonavatelů upřesnit personální obsazení | Vykonavatelé |  |
| 4. | Navázat součinnost a prověřit spojení se součinnostními orgány, sousedními obcemi a ORP | Starosta |  |
| 5. | Aktivace hlásné a hlídkové služby na toku, jejich seznámení se situací a upřesnění úkolů provést monitoring území, zjištění rozsahu zabezpečovacích prací (vytipování nebezpečných překážek v záplavovém území ..) | Vykonavatelé | Připravit plán k odstranění překážek v záplavovém území |
| Poř. číslo | Úkol, opatření | Zabezpečí | Poznámka |
| 6. | Informovat občany a právnické a podnikající fyzické osoby o situaci, vyzvat občany k dodržování stanovených opatření, upřesnit ohrožená území a činnost občanů, evakuační zásady | Vykonavatelé | Opakované relace v místním rozhlase, spojky ap. |
| 7. | Projednat a upřesnit plánovaná EVA opatření, včetně součinnosti se zainteresovanými orgány a obcemi | Orgán města | Ubytování, přeprava, odborná zabezpečení |
| 8. | Prověřit reálnost a funkčnost evakuačních prostorů | Orgán města | Střediska pro EVA |
| 9. | Společně s vlastníky pozemků a staveb v záplavovém území provádí kontrolu odtokových podmínek na jejich pozemcích2) - vydávají příkaz vlastníkům na úklid předmětů a zařízení (= zlepšení odtokových poměrů) | Povodňový orgán města |  |
| 10. | Prověření připravenosti sil a prostředků pro zabezpečovací a další potřebné práce dle povodňového plánu | Orgán města |  |
| 11. | Průběžné sledování situace na VD a toku, přijímání potřebných opatření v součinnosti s Povodím, ORP a KÚ | Hrázný, dispečink Povodí |  |
| 12. | Průběžné vedení záznamů v Povodňové knize | Orgán města |  |

2) - § 85 zákona č.254/2001 Sb.

Při vyhlášení 2. SPA na VD Nýrsko :

| Poř. číslo | Úkol, opatření | Zabezpečí | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obdržení zprávy od vlastníka VD: - o dosažení 2.SPA na VD - další důležité poznatky o bezprostředním ohrožení bezpečnosti VD a přijatých opatřeních1) | Starosta (zástupce) |  |
| 2. | Aktivizace povodňového orgánu města a určených osob, seznámení s aktuální situací, v případě potřeby – vyhlášení SPA na území města | Starosta (zástupce) |  |
| 3. | Seznámení okolních obcí a ORP se situací a přijatými opatřeními | Starosta (zástupce) |  |
| 4. | Průběžné sledování situace na VD a toku, přijímání potřebných opatření v součinnosti s Povodím, ORP a KÚ. Sledování vysílání rozhlasu, televize | Povodňový orgán města |  |
| 5. | Informovat občany a právnické a podnikající fyzické osoby o situaci, vyzvat občany k dodržování stanovených opatření, upřesnit ohrožená území a činnost občanů, evakuační zásady - varovat i osady v zátopovém území | Povodňový orgán města | Opakované relace v místním rozhlase, spojky apod. |
| 6. | Zajistit pohotovost EVA středisek v místech dislokace (dle vzdálenosti od VD a předpokladu nepříznivého vývoje situace na VD) | Povodňový orgán města | Na rozhodnutí starosty obce |
| Poř. číslo | Úkol, opatření | Zabezpečí | Poznámka |
| 7. | Prověřit připravenost všech orgánů a složek zajišťujících EVA / zabezpečení zdravotnické, dopravní,pořádkové, ubytování ….. / | Povodňový orgán města | . |
| 8. | Prověřit přípravu na evakuaci u důležitých objektů v obci z ohroženého území (provedení zabezpečovacích prací, vyvezení techniky, hospodářských zvířat, ochrana kulturních památek, přestěhování nebo zabezpečení archivů atd..) | Povodňový orgán města | průmyslové, sociální, zdrav. objekty |
| 9. | Zabezpečení častější kontroly situace na toku hlásnou a hlídkovou službou (cca 4x za den) | Povodňový orgán města |  |
| 10. | Dle potřeby města vyžadovat od právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc | Starosta města |  |
| 11. | Provést kontrolu připravenosti záplavového území na příchod záplavové vlny. Dle potřeby provést: odstranění překážek zhoršujících průtok ukotvení nebo odstranění volně ležícího materiálu vyvezení zemědělské a jiné techniky mimo záplavové území vyvedení hospodářských zvířat mimo záplavové území | Povodňový orgán města | Dle kontroly provedené za 1. SPA |
| 12. | V návaznosti na vývoj situace být připraven na zahájení EVA | Povodňový orgán města | Na rozhodnutí starosty obce |
| 13. | Průběžné vedení záznamů v Povodňové knize | Povodňový orgán města |  |

Při vyhlášení 3. SPA na VD Nýrsko :

| Poř. číslo | Úkol, opatření | Zabezpečí | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obdržení zprávy od vlastníka VD: - o dosažení 3.SPA na VD - další důležité poznatky o bezprostředním ohrožení bezpečnosti VD a přijatých opatřeních1) - dle situace - oznámení skutečností rozhodných pro vyhlášení stavů pohotovosti a ohrožení při nebezpečí vzniku ZPV (příp.+ předpověď dalšího vývoje) | Povodňový orgán města |  |
| 2. | Svolání povodňového orgánu obce a určených osob, seznámení s aktuální situací (v případě potřeby řešit s ORP - vyhlášení SPA na území obce) | Povodňový orgán města |  |
| 3. | Seznámení okolních obcí a ORP se situací a přijatými opatřeními | Povodňový orgán města |  |
| 4. | Průběžné sledování situace na VD a toku, přijímání potřebných opatření v součinnosti s Povodím, ORP a KÚ. Sledování vysílání rozhlasu a televize. | Povodňový orgán města |  |
| 5. | Informovat občany o situaci, vyzvat občany k možnosti zahájení okamžité evakuace (dle vzdálenosti od VD a předpokladu nepříznivého vývoje situace na VD) Signálem k zahájení evakuace bude houkání sirén. V tomto období k jiným účelům sirénu nepoužívat! | Povodňový orgán města | Termín zahájení evakuace stanoví starosta |
| Poř. číslo | Úkol, opatření | Zabezpečí | Poznámka |
| 6. | Zabezpečení častější kontroly situace na toku hlásnou a hlídkovou službou (cca 1x za 3 hodiny) | Povodňový orgán města | Povodňový plán |
| 7. | Udržovat pohotovost EVA středisek v místech dislokace (dle vzdálenosti od VD) | Povodňový orgán města |  |
| 8. | Udržovat připravenost všech orgánů a složek zajišťujících EVA | Povodňový orgán města | telef.,spojky |
| 9. | Provést evakuaci u důležitých objektů v obci z ohroženého území (vyvezení techniky, hospodářských zvířat, ochrana kulturních památek, přestěhování archivů..) | Objekty | sirény, sdělovací prostř., místní rozhlas |
| 10. | Zajištění nouzového přežití postiženého obyvatelstva (stravování,ubytování,pitná voda apod.),včetně materiálu humanitární pomoci | Povodňový orgán města |  |
| 11. | Dle potřeby města vyžadovat od právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc | Starosta obce |  |
| 12. | Průběžné vedení záznamů v Povodňové knize | Povodňový orgán města |  |

V případě nenadálého rozrušení hráze VD (nebudou vyhlašovány jednotlivé SPA na VD) řešit přednostně nejdůležitější úkoly směrem k ochraně obyvatelstva.

c)  PLÁN EVAKUACE z území ohroženého zvláštní povodní

Evakuační středisko a přijímací středisko pro postižené obyvatelstvo  zřizuje

Městský úřad   ŠVIHOV .

Evakuační středisko a přijímací středisko  pro postižené obyvatelstvo z míst :

Švihov  a  Jíno      -     zřizuje  Městský   úřad Švihov

Evakuační střediska   -    Švihov                     ZŠ Švihov

Švihov – Kaliště      KD Kaliště

Přijímací střediska       -   Švihov                     ZŠ Švihov

Švihov – Kamýk      KD Kamýk

Švihov – Kaliště      KD Kaliště

MěÚ Švihov spolupracuje s OÚ Červené Poříčí při evakuaci osob z této obce do místa nouzového ubytování v KD Lhovice  / správní území Města Švihov /.

Personální obsazení evakuačních středisek pro potřeby OÚ Červené Poříčí  zajišťuje OÚ Červené Poříčí z vlastních zdrojů.

| Evakuační prostory, evakuační trasy, evakuační a přijímací střediska a místa nouzového ubytování |
| --- |
| Evakuovaný prostor | Evakuační středisko | Evakuační trasa | Přijímací středisko | Ubytování |
|  |  |  |  | Obec | Objekt | Kapacita |
| Svihov Levý břeh / 395 osob / | Svihov / ZŠ Švihov / | Švihov v místě | Svihov / ZŠ Švihov / | Švihov | Základní škola | 250 osob |
| Celkem : 395 osob | Nouzové ubytování nutno plánovat pro 60% evakuovaných, tj. 237 osob |  |

| Evakuovaný prostor | Evakuační středisko | Evakuační trasa | Přijímací středisko | Ubytování |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Obec | Objekt | Kapacita |
| Švihov Pravý břeh / 30 osob / | Švihov / ZŠ Švihov / | Švihov - Kamýk | Švihov / ZŠ Švihov / | Švihov-Kamýk | Kulturní dům | 60 osob |
| Celkem: 30 osob | Nouzové ubytování nutno plánovat pro 60% evakuovaných, tj. 22 osob |  |

| Evakuovaný prostor | Evakuační středisko |  | Přijímací středisko | Ubytování |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Obec | Objekt | Kapacita |
| Jíno / 14 osob / | Kaliště / KD Kaliště / | Jíno - Kaliště | Kaliště / KD Kaliště / | Švihov-Kaliště | Kulturní dům | 20 osob |
| Celkem 14osob | Nouzové ubytování nutno plánovat pro 60% evakuovaných, tj. 8 osob |  |

V případě nutnosti řešit i evakuaci osob v Kokšíně za využití stávajících evakuačních zařízení u MěÚ Švihov .

Zabezpečení evakuace:

Pořádkové zabezpečení evakuace:	obec ve spolupráci s Policií České republiky

Dopravní zabezpečení evakuace:	přesun evakuovaných osob pěšky,  využití vlastních dopravních     prostředků, využití dopravních prostředků obce

Zdravotnické zabezpečení :                     zdravotnická zařízení  Švihov  / u ZŠ /

Orgány pro řízení evakuace:

Pracovní skupina pro řízení evakuace:	  zřizuje  ORP Klatovy

Evakuační středisko:	                              zabezpečuje MěstÚ Švihov       / ZŠ Švihov a KD Kaliště / s využitím

obyvatel obce

Přijímací středisko:	                               zabezpečuje   MěstÚ Švihov     / ZŠ Švihov ,KD Kaliště a KD

Kamýk  /  s využitím  obyvatel obce /

d)  	výpis z plánu vyvedení hospodářských zvířat

V zátopovém území se nenachází žádné velkochovy hospodářských zvířat. Chovy drobných chovatelů řešit jejich vlastníky individuelně, s ohledem na čas příchodu průlomové vlny

- výpis z plánu ochrany kulturních památek

      - V souladu  s „ Havarijním  plánem Pk …“ -  část ochrany kulturních památek -  se jedná o záchranu ohrožených předmětů na vodním hradě Švihov.

Ohrožené předměty z přízemí  tohoto hradu přenést do vyšších pater hradu.

Spojení na odpovědnou osobu : 376 393 378

606 666 430

LEGISLATIVA

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, § 77

(2) V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány

orgány obcí a v hlavním městě Praze orgány městských částí,

(3) Po dobu povodně jsou povodňovými orgány

povodňové komise obcí a v hlavním městě Praze povodňové komise městských částí,

3) Při ohrožení přirozenými povodněmi se evakuace provádí z prostorů ohrožených záplavami na základě rozhodnutí územně příslušného povodňového orgánu v závislosti na vyhodnocení aktuální povodňové situace a s ohledem na průběh a dobu příchodu záplavové vlny.

4) Při bezprostředním ohrožení bezpečnosti vodních děl a vývoji směřujícímu k narušení jejich funkce a vzniku zvláštní povodně varují vlastníci vodních děl po vodním toku níže položené povodňové orgány, Hasičský záchranný sbor ČR a v případě nebezpečí z prodlení i bezprostředně ohrožené subjekty.

5) Při ohrožení zvláštní povodní, při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a pokud hrozí bezprostřední havárie vodního díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny, se provádí okamžitá evakuace ihned po varování obyvatelstva a nařízení evakuace, a to všemi dostupnými prostředky do předem stanovených prostorů.

Vyhláška Ministerstva vnitra č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění  úkolů ochrany obyvatelstva, příloha 3  - Zvláštnosti provádění evakuace v rámci povodňové ochrany

Evakuace se při přirozených a zvláštních povodních zahajuje na základě rozhodnutí územně příslušných povodňových orgánů, v případě vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu na povodní ohroženém území, na základě rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy. Evakuace se provádí podle zpracovaných povodňových nebo havarijních plánu.

Metodický pokyn č. 14/2006 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní

Orgán obce (zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecní úřad) zajišťuje připravenost obce na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Obecní  rada k plnění  úkolů  při ochraně  před  zvláštními  povodněmi, projedná  na svém zasedání možnost ohrožení zvláštní povodní a rozhodne o nezbytném rozsahu rozpracování Plánu. Výpisy  Plánu  budou  tvořit  samostatnou  přílohu povodňového plánu obce.

# Footnotes

§ 16 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

# Text boxes

Městský úřad

ŠVIHOV

Krajské operační

a informační středisko

HZS Plzeňského kraje

Vlastník  (správce)

vodního díla

POVODÍ VLTAVY s.p.

Vodohospodářský

dispečink